Полусеместровый контроль

	ЗАДАЧА 1 / Построить зависимость коэффициента передачи от частоты / Построить ФЧХ схемы / Определить граничную частоту. / С=100 нФ R=100 Ом
	Схема
	АЧХ K(f)
	ФЧХ φ(f)
K= abs{{R} over {R- {j} over { %omega C} }} = {1} over { sqrt{2} } откуда f= {%omega} over {2 %pi} = {1} over {2 %pi RC} = 16 kHz	Определение граничной частоты.

	ЗАДАЧА 2 / Исследовать работу схем на импульсных сигналах / Определить τ переходного процесса / R1=1 k / C1=4,7 нФ / F = 20 кГц
%tau = RC = 4,7 мкс	Определение / τ переходного процесса
	Схема
	Переходные процессы / при f = 20kHz / T_low = 2.5 мкс / T_high = 2.5 мкс
	Переходные процессы / при f = 10.838 kHz / T_low = 4.7 мкс / T_high = 4.7 мкс

ЗАДАЧА 3 / Промоделировать работу схемы с емкостным фильтром и без него. / Построить ВАХ диода / Построить зависимости от времени для напряжения на нагрузке, напряжения на диоде, тока через диод. / Подобрать Cф, чтобы размах пульсаций составлял 10%
Схема c емкостным фильтром, напряжение на нагрузке в зависимости от времени / %delta_пульсаций = {max(U-U_ср)} over {U_cр} = {4,3-3,9} over {3,9} = 0,1
Схема c емкостным фильтром / A = 5 V / F = 10 kHz / С2 = C_фильтр = 100n / D1 = 1n4001
Напряжение на нагрузке без емкостного фильтра (без C2)
Напряжение на диоде D1
Ток через диод D1
ВАХ диода 1n4001
ВАХ диода 1n4148